Justierung STP-HW Waage +/-5kg

einschalten

warten bis Gewichtanzeige im Display erscheint

0-Kalibrierung

- ca 8 sec lang  die 0-Taste gedrückt halten bis AP…. kommt

- dann macht die Anzeige automatisch die Nullpunktkorrektur und kehrt in den Wiegemodus zurück

Gewichtskalibrierung

- man braucht ein bekanntes Gewicht zum Heben

- ca 20 sec lang ▼-Taste drücken bis der zuletzt eingegebene Justierwert erscheint.

- dort über Enter-Taste Zahlen anwählen (blinken) und mit ▲ oder ▼ den entsprechenden Wert einstellen.

- zur Übernahme des Gewichtes mit der Entertaste blättern bis der Pfeil über der NET Anzeige blinkt.

- nun ca 3 sec die 0-Taste drücken

- dann springt die Anzeige auf AF…und anschließend erscheint wieder der Justierwert

-einmal mit ▼ bis AP… in der Anzeige steht

- nun 3 sec lang die Enter-Taste drücken und man gelangt in den Wiegemodus zurück